## Slide 1: Результаты Этапа 1 развития программного комплекса АРМ «Генеральная схема» (2026)
ТЗ – Приложение 1 · график – Приложение 3
Период: 12.01.2026 – 30.09.2026 · АО «НТЦ ЕЭС» · НИО-10
Москва, 2026

## Slide 2: Верхнеуровневая структура АРМ
Пользователь может выбрать любую доступную версию БД и работать с ней как с самостоятельной информационной моделью:
БД1 = СиПР 2026-2031 (утв);
БД2 = СиПР 2027-2032 (план);
БД3 = ГС 2023-2042 (утв)
Пользователю могут быть присвоены следующие роли:
админ;
гость;
админ / редактор / чтение в конкретном модуле
Фиксация действий пользователей
В том числе:
вход и выход из системы;
загрузка и редактирование данных;
удаление и объединение записей
Пользователь может ознакомиться с используемыми в модулях справочниками:
территориальная структура;
энергосистема и зона;
топливо и технологии;
отраслевые классификаторы и виды затрат;
периоды планирования
генерация и оборудование;
Для модулей Нагрузки, Спрос и Балансы предусмотрены варианты с:
измененным составом и статусом территорий;
с учетом особенностей Калининградской области;
с потреблением ГАЭС на заряд / без него
Формирование JSON-файлов по данным выбранной версии БД и их передача для формирования выходных документов

## Slide 3
Этап 1: контур реализованных модулей
01
Инфраструктура
версии БД, роли, журналы
02
Справочники
территории, топлива, НСИ
03
Генерация
станции, агрегаты, площадки
04
Нагрузки
потребление, максимумы, коэфф.
05
Спрос
объемы, приросты, ГАЭС
06
Балансы ЭЭ/ЭМ
выработка, своды, передача
07
Топливо
группы, расчет, итоги
08
Электроемкость
ФО, ВЭД, экономика
09
Документы
JSON / выходные формы

## Slide 4
Инфраструктура АРМ: версии, роли, журналы
1
Версии базы данных
Выбор рабочей версии и изолированная работа
2
Пользователи и роли
Админ, гость, админ/редактор
3
Журналы действий
Вход, загрузка, правки – прослеживаемость

## Slide 5: Модуль Генерация (Интерфейс) – 1 Электростанции РФ
Сопоставление электростанций и оборудования между версиями БД по внешним кодам
Состав и технические характеристики электростанций и ГО
Агрегация показателей мощности по уровням территориальной иерархии
Импорт и экспорт данных
Настройка округления показателей
Поиск, фильтрация и выбор периода отображения данных

## Slide 6: Модуль Генерация (Интерфейс) – 2 Карточки электростанций и агрегатов
Ввод, вывод, модернизация и изменение УМ оборудования
Нормативные документы, являющиеся основанием для изменения параметров ГО
Визуальное выделение изменений
Карточки электростанций и агрегатов с просмотром и сохранением параметров: добавление, редактирование и удаление данных (в зависимости от роли пользователя)

## Slide 7: Модуль Генерация (Интерфейс) – 3 перспективные АЭС, ГЭС, ГАЭС и ТЭС
Пересчет затрат перспективных ГЭС и ГАЭС в цены целевого года при наличии годовых коэффициентов;
Расчет удельных капитальных вложений перспективных ГЭС и ГАЭС на единицу УМ

## Slide 8: Модуль Генерация. Передача данных

## Slide 9
Генерация: изменения УМ, перспективные площадки, итоги
Изменения УМ ЕГО
Перспективные АЭС
Перспективные ГЭС
Итоговые суммы

## Slide 10: Модуль Балансы ЭЭ и ЭМ (интерфейс модуля) – 1
Выработка электрической энергии электростанциями
Межсистемные перетоки электрической энергии и мощности
Импорт и экспорт данных

## Slide 11: Модуль Балансы ЭЭ и ЭМ (интерфейс модуля) – 2
Сбор показателей из модулей Генерации, Спроса и Нагрузок и формирование балансов электрической энергии и мощности по уровням территориальной иерархии
Формирование годовой выработки по имеющимся месячным данным
Расчет покрытия и определение дефицита или избытка электрической энергии и мощности с учетом выработки, а также экспорта и перетоков
Поиск, фильтрация и выбор периода отображения данных
Экспорт данных
Настройка округления показателей
Добавление, редактирование и удаление данных (в зависимости от роли пользователя)

## Slide 12: Модуль Балансы ЭЭ и ЭМ (возможности)

## Slide 13: Модуль Топливо (интерфейс) – 1

## Slide 14: Модуль Топливо (интерфейс) – 2

## Slide 15: Модуль Топливо(возможности)
Информационная база
Расчетно-аналитический слой
Пользовательские функции
состав и характеристики групп оборудования, включая котельные, по которым доступны исходные данные;
установленная и располагаемая электрические мощности;
выработка и отпуск электрической энергии;
отпуск тепловой энергии и параметры теплофикационных отборов турбин;
расход топлива на производство электрической и тепловой энергии;
структура и калорийные эквиваленты используемого топлива;
объем и стоимость сожженного топлива;
удельные топливные и технико-экономические показатели
расчет перспективных показателей работы ТЭС;
распределение выработки электрической энергии между группами оборудования;
расчет расхода топлива на производство электрической и тепловой энергии;
распределение расхода топлива по видам;
расчет удельной цены топлива, удельных расходов топлива, СН и ЧЧИУМ
поиск, фильтрация и выбор периода отображения данных;
импорт и экспорт данных;
сопоставление данных с модулем Генерация;
ведение состава групп оборудования и турбин;
проверка полноты связей и выявление расхождений в данных;
настройка поясняющих текстов формул;
настройка округления показателей;
добавление, редактирование и удаление данных (в зависимости от роли пользователя)
Передача данных в модули «Балансы», «Экология» и «Рациональная структура» (конец 2026)

## Slide 16
Топливо: расчетная цепочка Коэфф → Распред → Топливо
1
Коэфф
Параметры и коэффициенты расчета
2
Распред
Распределение выработки / топлива
3
Топливо
Итоговые топливные показатели
Интерфейс расчета
Топливный баланс
Итоги по топливу

## Slide 17: Модуль Экология (интерфейс)

## Slide 18: Модуль Экология (возможности)
Информационная база
Расчетно-аналитический слой
Пользовательские функции
отчетные показатели выбросов парниковых газов и загрязняющих веществ электростанций;
расход топлива по его основным видам;
выработка электрической энергии и отпуск тепловой энергии;
удельные выбросы загрязняющих веществ;
аналогичные показатели котельных, находящихся на балансе электростанций, при наличии исходных данных
расчет выбросов парниковых газов по видам сожженного топлива;
расчет выбросов загрязняющих веществ по действующим ТЭС;
расчет суммарных и удельных выбросов;
сопоставление отчетных данных ГИС ТЭК с данными о составе оборудования и расходе топлива;
формирование показателей с учетом и без учета котельных
поиск, фильтрация и выбор периода отображения данных;
импорт и экспорт данных;
настройка поясняющих текстов формул;
настройка округления показателей
Передача данных в другие модули отсутствует

## Slide 19: Модуль Нагрузки (интерфейс)

## Slide 20: Модуль Нагрузки (возможности)
Информационная база
Расчетно-аналитический слой
Пользовательские функции
потребление электрической энергии;
максимумы потребления мощности;
собственные и совмещенные максимумы потребления мощности;
даты и время прохождения максимумов;
фактические, оценочные и плановые значения показателей
расчет агрегированных максимумов по совмещенным значениям нижестоящих территорий;
расчет коэффициентов совмещения максимумов;
определение совмещенных максимумов на час прохождения максимума энергосистемы, ОЭС, энергозоны и ЕЭС России;
формирование сводных показателей по уровням территориальной иерархии;
сопоставление исторических и расчетных максимумов потребления мощности
поиск, фильтрация и выбор периода отображения данных;
экспорт данных;
формирование сводных таблиц;
настройка округления показателей;
выбор варианта территориального периметра;
настройка поясняющих текстов формул;
просмотр истории изменений сводных показателей нагрузки;
добавление, редактирование и удаление данных (в зависимости от роли пользователя)
Передача данных в модули «Балансы» и «Спрос»

## Slide 21: Модуль Спрос (интерфейс)

## Slide 22: Модуль Спрос (возможности)
Информационная база
Расчетно-аналитический слой
Пользовательские функции
фактические, оценочные и плановые объемы потребления электрической энергии;
потребление по энергосистемам, ФО и энергозонам;
потребление с учетом различных вариантов территориального периметра;
расход электрической энергии на заряд ГАЭС
расчет абсолютных приростов потребления;
расчет годовых темпов прироста потребления;
формирование итоговых значений по уровням территориальной иерархии;
совместное представление фактических, оценочных и плановых значений потребления;
учет расхода электрической энергии на заряд ГАЭС
поиск, фильтрация и выбор периода отображения данных;
импорт и экспорт данных;
выбор варианта территориального периметра;
формирование сводных таблиц;
настройка поясняющих текстов формул;
просмотр истории изменений сводных показателей потребления и расхода электроэнергии на заряд ГАЭС;
настройка округления показателей;
добавление, редактирование и удаление данных (в зависимости от роли пользователя)
Передача данных в модули «Балансы», «Долгосрочный прогноз потребления» и «Нагрузки»

## Slide 23: М. Долгосрочный прогноз потребления (интерфейс)

## Slide 24: М. Долгосрочный прогноз потребления (возможности)
Информационная база
Расчетно-аналитический слой
Пользовательские функции
выпуск продукции и накопленные инвестиции в основной капитал по ВЭД;
ВРП;
потребление электрической энергии по ВЭД;
потери электрической энергии в сетях;
расход электрической энергии на собственные нужды электростанций;
фактические и прогнозные значения показателей по РФ и ФО
расчет фактической и перспективной электроемкости по РФ и ФО;
расчет электроемкости по ВЭД;
определение зависимости электроемкости от накопленных инвестиций;
расчет коэффициентов эластичности и параметров расчетных зависимостей;
расчет перспективного потребления электрической энергии на основе прогнозного выпуска продукции;
определение отклонений фактической электроемкости от расчетной;
расчет темпов прироста потребления;
графическое представление фактических и расчетных зависимостей
поиск, фильтрация и выбор периода отображения данных;
импорт и экспорт данных;
настройка округления показателей;
настройка поясняющих текстов формул;
проверка характерных точек расчетной зависимости на аномальные значения;
просмотр истории изменений данных долгосрочного прогноза;
редактирование данных (в зависимости от роли пользователя)
Передача данных в модуль «Рациональная структура» (конец 2026)

## Slide 25
Электроемкость и экономика: своды, ВЭД, журналы
Электроемкость
Экономика
Хаб электроемкости
Таблица по ФО
ВЭД / потребление
Хаб экономики
АФКИ / инвестиции
Журнал изменений

## Slide 26: Модуль Характеристики территорий (интерфейс)

## Slide 27: Модуль Характеристики территорий (возможности)
Информационная база
Расчетно-аналитический слой
Пользовательские функции
объемы выпуска продукции по ВЭД;
накопленные инвестиции в основной капитал;
численность населения;
накопленные денежные доходы населения
формирование итогов по ВЭД;
агрегирование показателей ФО до уровня РФ;
формирование итоговых показателей по промышленности и экономике в целом
поиск, фильтрация и выбор периода отображения данных;
импорт и экспорт данных;
настройка округления показателей
Передача данных в модули «Спрос» и «Долгосрочный прогноз потребления»

## Slide 28: Итоги Этапа 1
Единая среда данных · рабочие модули · прослеживаемость

## Slide 29: Оценка наполненности базы данных
Проведена количественная оценка наполненности двух рабочих версий базы данных: «ГС 2023–2042 (утвержденная)» и «СиПР 2026–2031 (рабочая)». Архивные версии в расчет не включались.
При оценке не учитывались технические поля и неиспользуемые колонки. Для модуля «Топливо» оценивалась доля строк, содержащих хотя бы один числовой показатель, для остальных модулей – доля заполненных содержательных ячеек.
Результаты оценки:
данные содержатся в 117 из 147 анализируемых таблиц;
наполненность строк модуля «Топливо» – 95,3 %;
наполненность ячеек остальных модулей – 77,8%.
Значения по модулям:
Группировка выполнена по таблицам БД и не во всех случаях совпадает с пользовательским делением на модули. Показатели характеризуют техническую наполненность базы данных и не являются оценкой полноты, актуальности или качества содержащихся сведений
97%
Электроемкость
95%
Экология
91%
Потребление электрической энергии
91%
Экономика
87%
Генерация
81%
Справочники
67%
Спрос и нагрузки
59%
Балансы
95,3%*
Топливо
*Для Топлива применяется отдельный критерий: строка считается наполненной при наличии хотя бы одного числового показателя

## Slide 30: Итоги Этапа 1 (2026)
Сформирована единая информационная среда для ведения основных данных, используемых при подготовке документов перспективного развития
Реализованы расчетные блоки для формирования и проверки ключевых показателей
Обеспечено сквозное использование данных между функциональными модулями
Создан механизм работы с самостоятельными версиями БД и вариантами расчетного периметра
АРМ наполняется фактическими рабочими данными и используется сотрудниками подразделения
Формируется база для перехода к практическому использованию реализованных модулей с 2027 года
1
Этап I (2024)
Формирование методологической основы: усовершенствование методических положений и определение назначения системы
2
Этап II (2025)
Проектирование функциональной модели и архитектуры данных: определение состава основных блоков и создание структуры базы данных
3
Этап III (2026)
Создание базового функционального ядра, реализация основных модулей, загрузка рабочих данных и проверка расчетной логики
Этап IV (2027)
Переход от базового функционального ядра к полной расчетно-аналитической системе: расширение функционала, повышение автоматизации и оптимизация работы с данными
4

## Slide 31: Спасибо за внимание!
АО «НТЦ ЕЭС» · НИО-10
АРМ «Генеральная схема» · Этап 1 · 2026
https://t.me/so_ups_official
Официальный телеграм-канал
www.ntcees.ru
Официальный сайт